## Slide 1: 8、设备管理： 调度与实例
薛瑞尼
计算机科学与工程学院
2019/12/25

## Slide 2: Disk

## Slide 3: 磁盘结构
磁盘驱动器采用线性逻辑块编址
逻辑块是最小传输单位（512B）
线性逻辑块号一一映射到扇区
  扇区0：最外层柱面第一个磁道的第一个扇区
  排序规则：按同磁道同柱面其它磁道其它柱面的顺序对扇区排序

## Slide 4: 磁盘存储器
包括一或多个物理盘片(platter)，每个磁盘片分一个或两个存储面(surface)
每个磁盘面被组织成若干个同心环，这种环称为磁道(track)
每条磁道逻辑上划分成若干个扇区(sectors)
不同盘面相同的磁道成为柱面(cylinder)

## Slide 5: 地址转换
操作系统逻辑块：b
磁盘三维坐标：(柱面i，磁头j，扇区k)
若：s扇区/磁道，t磁道/柱面，则：
b=(s×t×i) + (s×j) + k=s×(t×i+j) + k
i=b/(s×t)
j=(b mod (s×t))/s
k=(b mod (s×t)) mod s=?

## Slide 6: 连接方式

## Slide 7: 磁盘挂载Disk Attachment
本地挂载I/O总线
  IDE, ATA, SATA, USB, Fibre Channel, SCSI
主机控制器(Host Controller)Bus磁盘控制器(Disk Controller)
IDE(Integrated Drive Electronics)：4
SCSI(Small Computer System Interface)：16
FC (Fiber Channel): 126

## Slide 8: 访问模式
直接（随机）存取：存取磁盘上任一物理块，不依赖于该物理块所处的位置
  固定头磁盘：每个磁道设置一个磁头，变换磁道时不需要磁头的机械移动，速度快但成本高
  移动头磁盘：一个盘面只有一个磁头，变换磁道时需要移动磁头，速度慢但成本低
顺序存取：只有在前面的物理块被访问过之后，才能存取后续的物理块的内容。
  磁带

## Slide 9: 网络挂载NAS
Network-Attached Storage
主机通过网络挂载存储设备
  NFS，CIFS
主机和存储设备之间通过RPC(remote procedure calls)通信

## Slide 10: 存储区域网SAN
Storage Area Network
  分离server-client通信与server-storage数据
大规模数据存储
多台主机连接到多个存储阵列

## Slide 11: 磁盘访问时间
寻道时间 Seek Time
延迟时间 Rotational Latency
传输时间 Transfer Time

## Slide 12: 寻道时间Ts
磁头移动到指定柱面/磁道上所经历的时间。是启动磁臂的时间s与磁头移动n条磁道所花费的时间之和：
m：常数，与磁盘驱动器的速度有关。
  一般磁盘，m=0.2；高速磁盘，m≤0.1
s≈2 ms
一般温盘，Ts≈5～30 ms。

## Slide 13: 旋转延迟时间Tr
指定扇区移动到磁头下所经历的时间。
不同的磁盘类型中，旋转速度差别很大
  软盘为300 rpm，硬盘一般为5400～7200 rpm
如硬盘旋转速度为15 000 rpm，每转需4 ms，平均旋转延迟时间Tr为：
  2 ms
Notes: 软盘，其旋转速度为 300 r/min或600 r/min，平均Tr为50～100 ms。

## Slide 14: 传输时间Tt
磁头进行读写数据所经历的时间。
Tt与每次所读/写的字节数b和旋转速度有关:
  r：磁盘转速；N为一条磁道上的字节数
Notes: 1/r：转一圈所需时间；1/rN：读取一个字节需要时间；b/rN：读取b字节需要时间。

## Slide 15: 总访问时间
寻道时间和旋转延迟与所读/写数据量无关，却占据了大部分访问时间。
  寻道时间和旋转延迟时间平均20ms，磁盘传输速率为10 MB/s，如果要传输10 KB的数据
    访问时间为21 ms。
  当传输100 KB数据时，访问时间也只是30 ms
    数据量增大10倍，访问时间只增加约50%。
  启发：数据连续存储，有利于提高传输效率。

## Slide 16: 思考
磁盘中何谓“连续存储”？
  同一柱面
上面的访问时间计算有没有问题？
  排队延迟时间：发出I/O请求的进程须首先在队列中等待该设备可用

## Slide 17: 磁盘调度
先来先服务（FCFS）
最短寻道时间优先（SSTF）
扫描算法（SCAN, CSCAN）
Look & C-Look算法
其它

## Slide 18: FCFS
根据进程请求访问磁盘的先后次序进行调度。
优点
  公平、简单，
缺点
  未对寻道进行优化，平均寻道时间可能较长。

## Slide 19: FCFS
(从100号磁道开始) | 
被访问的下 一个磁道号 | 移动距离 (磁道数)
55 | 45
58 | 3
39 | 19
18 | 21
90 | 72
160 | 70
150 | 10
38 | 112
184 | 146
平均寻道长度: 55.3 | 

## Slide 20: 最短寻道时间优先
SSTF，Shortest Seek Time First
优先调度与当前磁头所在的磁道距离最近的请求

## Slide 21: SSTF
(从100号磁道开始) | 
被访问的下 一个磁道号 | 移动距离 (磁道数)
90 | 10
58 | 32
55 | 3
39 | 16
38 | 1
18 | 20
150 | 132
160 | 10
184 | 24
平均寻道长度: 27.5 | 
当前：100
55
58
39
18
90
160
150
38
184

## Slide 22: 扫描算法SCAN
SSTF的问题
  饥饿
按照同一方向执行SSFT，直到尽头，结束后反向执行
似曾相识？
  电梯调度算法Elevator algorithm

## Slide 23: SCAN
(从100#磁道开始，向磁道号增加方向访问) | 
被访问的下 一个磁道号 | 移动距离 (磁道数)
150 | 50
160 | 10
184 | 24
90 | 94+?
58 | 32
55 | 3
39 | 16
38 | 1
18 | 20
平均寻道长度：27.8+? | 
55
58
39
18
90
160
150
38
184

## Slide 24: 循环扫描(CSCAN)算法
SCAN的问题
  单向扫描过程中刚越过的磁道来了请求
  一个来回才能处理
CSCAN: Circular SCAN
  单向扫描，迅速返回，再次同一单向扫描
  将磁道视为环形结构
请求延迟将从：2TT + Smax
  T：单向扫描所有磁道的寻道时间
  Smax：磁头从最内和最外层迅速切换的时间

## Slide 25: CSCAN
(从100#磁道开始，向磁道号增加方向访问) | 
被访问的下 一个磁道号 | 移动距离 (磁道数)
150 | 50
160 | 10
184 | 24
18 | ?+Smax+18
38 | 20
39 | 1
55 | 16
58 | 3
90 | 32
平均寻道长度: 19.3+? | 
55
58
39
18
90
160
150
38
184

## Slide 26: LOOK & CLOOK
类似SCAN和CSCAN
在朝一个给定方向移动前先look是否有请求
磁头只移动到最远的请求为止，接着马上回头。

## Slide 27: 练习
一磁盘有200个磁道
请求序列：
  98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
读写头起始位置：53
给出FCFS，SSTF，SCAN/Look（磁头0），CSCAN/CLOOK（磁头max）的寻道序列。

## Slide 28: FCFS

## Slide 29: SSTF

## Slide 30: SCAN

## Slide 31: CSCAN

## Slide 32: CLOOK

## Slide 33: 改进方法
上述方法只考虑空间信息，可能导致磁头黏着
  如：几个进程高频访问固定磁道
考虑时间信息
  Next-N-SCAN
  FSCAN

## Slide 34: 磁盘缓存
利用内存中的存储空间来暂存从磁盘中一系列盘块的信息。
  逻辑上属于磁盘，物理上驻留在内存中的盘块。
Linux文件系统缓存
  内存使用率

## Slide 35: 读写性能
提前读
延迟写
fsync
物理分布
簇

## Slide 36: 数据一致性
写回
写通过
Write Back
Write Through
异步
同步

## Slide 37: 磁盘管理
低级/物理格式化(Low-level formatting, or physical formatting): 将磁盘划分为扇区，以便磁盘控制器(disk controller)可以读写磁盘
操作系统需在磁盘上记录数据结构才能存储数据
  分区(Partition)：按照柱面划分
  逻辑格式化：建立文件系统
引导块启动系统

## Slide 38: 系统引导

## Slide 39: 思考
如何提高磁盘的可靠性？
如何提高磁盘的读写速度？

## Slide 40: RAID
Redundant Array of Independent/Inexpensive Disk
独立/廉价冗余磁盘冗余阵列
不同配置，不同编号
优点
  可靠性高（n个9）
  磁盘I/O速度高
  性价比高
可用性百分比 | 宕机时间
90% | 36.5天
99% | 3.65天
99.9% | 8.76小时
99.99% | 52.56分
99.999% | 5.256分
99.9999% | 31.536秒

## Slide 41: David Patterson
RISC
RAID @ 1987
  Garth A. Gibson, and Randy Katz
NOW
  Network of Workstations
Computer Architecture: A Quantitative Approach
Computer Organization and Design: the Hardware/Software Interface
November 16, 1947

## Slide 42: RAID接口

## Slide 43: RAID 0
Block-level striping without parity or mirroring
条带化：并行交叉存取提高磁盘I/O速度
无冗余、校验功能可靠性一般

## Slide 44: RAID 0

## Slide 45: RAID 1 (Mirror)
镜像冗余
无校验
写性能差
存储开销大
可靠性高

## Slide 46: RAID 2
bit-level striping with dedicated Hamming-code parity

## Slide 47: RAID 3
Bit-level stripping parity
用一个校验盘（奇偶校验）

## Slide 48: RAID 4 (Block-Level Parity)
和RADI3相比较，RAID4基于大的块校验
校验位于同一盘瓶颈

## Slide 49: RAID 5
Block-level striping with distributed parity.
校验结果螺旋分布

## Slide 50: Bit-wise vs Block-wise Striping
3
2
1
RAID-0/4/5: block-wise
RAID-2/3: bit-wise
Example: storing bit-string 101 in RAID-3
1 x x x x
x x x x x
x x x x x
0 x x x x
x x x x x
x x x x x
1 x x x x
x x x x x
x x x x x
Notes: There are lots of ways to do striping.
  — Bit-wise striping versus block-wise striping.
The problem with RAID (or striping in general) is that if a single disk goes down, the entire file system is lost.
  — With N disks, system reliability is 1/N as great as a single disk system.
  (The system is less reliable: the chances of a failure are N times as great.)
  — Availability is better but reliability (without parity) is worse.

## Slide 51: 嵌套RAID
RAID 0+1
RAID 1+0
RAID-0
RAID-0
RAID-1
RAID-1
RAID-1
RAID-0

## Slide 52: 思考
RAID 0+1和RAID 1+0有什么区别？
Notes: Main difference between RAID 10 vs RAID 01
Performance on both RAID 10 and RAID 01 will be the same.
The storage capacity on these will be the same.
The main difference is the fault tolerance level. On most implementations of RAID controllers, RAID 01 fault tolerance is less. On RAID 01, since we have only two groups of RAID 0, if two drives (one in each group) fails, the entire RAID 01 will fail. In the above RAID 01 diagram, if Disk 1 and Disk 4 fails, both the groups will be down. So, the whole RAID 01 will fail.
RAID 10 fault tolerance is more. On RAID 10, since there are many groups (as the individual group is only two disks), even if three disks fails (one in each group), the RAID 10 is still functional. In the above RAID 10 example, even if Disk 1, Disk 3, Disk 5 fails, the RAID 10 will still be functional.
So, given a choice between RAID 10 and RAID 01, always choose RAID 10.

## Slide 53: 谢谢！